|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующая МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п г т Тура» ______________________ Чорду В.Д. «__ »________ 20__ г. |
| --- | --- |

## Инструкция по охране труда при уборке снега с крыши.

1. Общие требования безопасности

1.1. Для выполнения очистки крыш от снега могут быть привлечены лица, не имеющие медицинских противопоказаний против проведения работ на высоте, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:
• вводный инструктаж
• инструктаж по пожарной безопасности;
• первичный инструктаж на рабочем месте;
• обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20 часовой программе при работе на высоте;
• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.
1.2. Работники, выполняющие очистку крыш от снега должны проходить:
• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте каждые три месяца;
• внеплановый инструктаж: при начале работ на новом объекте, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
• диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14 марта 1996 г
1.3. Работник при очистке крыш от снега должен:
• приступать к работе по очистке крыши от снега разрешается лишь при наличии наряда –допуска и всех членов бригады утвержденной руководителем предприятия или главным инженером. Запрещается выполнять данный вид работ без помощников и без наблюдателя.
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;
• соблюдать требования к эксплуатации страховочного оборудования и приспособлений;
• использовать по назначению к выданным средствам индивидуальной защиты.
• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
• знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без разрешения мастера;
• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не покидать самовольно рабочее место;
• соблюдать правила при проведении работ на высоте.
1.4. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.5. При обнаружении неисправностей оборудования, страховочных приспособлений, инструментов и других недостатках или при возникновении опасности падения с крыши немедленно прекратить работы, сообщить мастеру. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.
1.6. При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара
• сообщить в пожарную охрану и администрации.
1.7. При несчастном случае, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.
1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.
1.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Работнику по очистке крыш от снега полагается: комбинезон хлопчатобумажный - срок носки 12 месяцев, рукавицы комбинированные на 1 месяц, куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке - срок носки 30 месяцев, брюки хлопчатобумажные утепленные на 30 месяцев, утепленная обувь с не скользкой подошвой на 36 месяцев.
1.10. Хранить специальную одежду и обувь следует в шкафах, а теплую спецодежду и обувь в летний период сдавать для хранения на склад. Всю спецодежду следует подвергать в установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.
1.11. Основные опасные производственные факторы: неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед, ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровли. Несущие конструкции, неисправные ограждения, инструмент, торчащие гвозди, электропроводка, недостаточная освещенность рабочего места.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, а также защитную каску.
2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:
2.3.Проверить исправность предохранительного пояса и веревок.
2.4.Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход - закрыт».
2.5. Получить наряд-допуск.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работник при очистке крыш от снега должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг. Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную конструкцию здания. Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.
3.2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.
3.3. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега, запрещается.
3.4. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или при помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.
3.11. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, являющиеся причинами травм.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения неисправностей в несущих конструкциях крыши, работы на ней следует прекратить и сообщить мастеру. Возобновлять работу можно только с их разрешения.

5. Требования безопасности после работы

5.1.После окончания очистки крыши, убрать прилегающую территорию вывезти снег, ограждения и плакаты разрешается снимать только после полной очистки от снега и льда. 
5.2.Привести в порядок свое рабочее место, использовавшиеся приспособления и оборудование должны быть убраны с крыши в место его хранения.
5.3. Снять спецодежду и обувь, привести ее в порядок и убрать в шкаф. Тщательно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими материалами, применяемыми в производстве, запрещается.

С инструкцией   ознакомлен: